## Slide 1
Réparation de vélo
Changement de crevaison ;
Changement d’une maille sur une chaîne sur un vélo;
Enlignement de roues (ajustement de rayons);
Nettoyage des dérailleurs;
Vérification hebdomadaire;
Réparation de la chambre à air.
Renaud Martel
Élie Bernard Foyer 303

## Slide 2
Changement d’une crevaison:
2. Enlever la roue en desserrant le levier de dégagement rapide ou si le vélo n'en a pas, utiliser la clef pour desserrer les écrous. Lorsque c'est fait pousser la roue vers le haut ou le bas pour la dégager. 3. Insérer l'un des démonte-pneus entre le pneu et la jante, côté opposé à la valve, insérer ensuite le deuxième démonte-pneus à côté du premier et le faire glisser le long du pneu de façon à séparer le pneu de la jante.
Matériel:
1 Clé anglaise
2 démonte-pneus
1 Chambre à air neuve
1 Pompe
Huile pour chaine
1.Si c'est le pneu arrière qui est crevé mettre la chaîne du vélo sur le plateau extérieur à l'avant et la
couronne à pignons extérieure
à l'arrière (la vitesse la plus
dure lorsque vous pédalez).
Ceci permettra de remettre la
roue plus facilement à la fin.

## Slide 3
4. Une fois que c'est fait retirer l'ancienne chambre à air et la jeter. Bien sûr c'est possible d'essayer de la réparer (il existe des kits de réparation vendus dans le commerce) mais comme le prix d'une nouvelle chambre à air est modique cela ne vaut pas vraiment la peine de perdre du temps. 5. Avant de mettre la nouvelle chambre à air, s'assurer que le fond de jante et l'intérieur du pneu sont bien propres. Lubrifier le bas de la valve de la nouvelle chambre à air, la partie qui sera en contact avec la jante, avec un peu d'huile. 7. Introduire un des côtés du pneu dans le creux de la jante. Glisser la chambre à air dans le pneu et insérer la valve dans le trou de la jante. Gonfler légèrement la chambre à air.
8. Fixer le pneu complètement dans le creux de la jante, en partant de la valve. Si c'est difficile de le faire avec les doigts utiliser les démonte-pneus. Faire attention de ne pas pincer la nouvelle chambre à air entre le pneu et la jante.
9. Remettre la roue en faisant attention de bien la centrer. 10. S'assurer que la roue est correctement mise avant de gonfler le pneu. Et voilà votre vélo est de nouveau prêt à rouler.
Changement d’une crevaison (suite):
http://www.youtube.com/watch?v=ZSZdocuuWjo
http://www.happyads.ch/R%C3%A9parer-le-pneu-crev%C3%A9-(crevaison)-d-un-v%C3%A9lo-(bicyclette,-VTT)-petites-annonces-article5.html

## Slide 4
Changer une maille sur
une chaîne de vélo:
http://www.26in.fr/news/1083-reparer-ou-changer-sa-chaine.html
http://www.youtube.com/watch?v=OJhereGT9Iw&feature=player_embedded
Lien vidéo:
Lien texte:

## Slide 5
Enlignement des roues:
http://www.youtube.com/watch?v=VKCah8hK_5E
http://www.pdn.ca/chroniques/Techaccess/techaligneroue.htm
Lien texte:
Lien vidéo:

## Slide 6
Nettoyage des dérailleurs:
http://velo-reparation.fr/entretien/derailleur_entretien.php
Lien texte:

## Slide 7
Vérification hebdomadiare
Les roues et les pneus
S’assurer que les levier de déclenchement rapides sont biens fermés.
Vérifier la pression de pneus et gonfler au besoin.
Les freins
Vérifier l’alignement et l’usure des patins de freins.
Actionner le levier de freins pour vérifier la tension et la solidité de l’encrage.
La direction
Saisir la potence et la partie supérieure de la fourche pour y trouver un déplacement latéral.
La selle
Tenter de pivoter la selle sur son axe de gauche vers la droite et de le faire basculer de l’avant vers l’arrière
Le pédalier et la chaine
Saisir les deux manivelles, une dans chaque mains, et tenter de déplacer latéralement.
Nettoyer la chaine en fessant passer un linge.
Lubrifier la chaine au besoin
http://www.youtube.com/watch?v=eUvJyBOp59g&feature=player_embedded#

## Slide 8
Réparer la chambre à air:
Trouver la crevaison
Il n'est pas nécessaire de démonter la roue pour réparer une crevaison, il suffit de démonter le pneu et la chambre de la jante. Une fois que c'est fait, gonfler légèrement la chambre, celle-ci laisse entendre un sifflement d'air et permet de trouver le trou. Si la crevaison est très légère et ne "siffle" pas, il suffit de tremper la chambre à air légèrement gonflée dans l'eau (ou utiliser la salive avec son doigt, à défaut d'eau) : des bulles d'air sortent du trou.
Préparation de la réparation et pose de la rustine
L'objectif est de préparer la pose de la rustine. C'est l'opération la plus délicate, il nous faut bien garder en tête que la qualité de toute notre réparation dépendra de ce passage difficile.
Râper la chambre tout autour de la fuite à l'aide d'un morceau de papier de verre, de manière à rendre le caoutchouc rugueux et débarrassé de toutes poussières : ceci permettra au dissolvant de dissoudre plus efficacement cette portion de la chambre pour assurer une meilleure soudure avec la rustine.
Déposer une goutte de dissolvant et l'étaler légèrement avec le col du tube de dissolvant, un morceau de plastique ou la pointe d'un tournevis (éviter de l'étaler avec les doigts, le dissolvant étant légèrement irritant).

## Slide 9
Attendre quelques minutes, jusqu'à ce que les solvants du dissolvant se soient presque complètement évaporés, lui donnant un aspect sec.
Poser la rustine, préalablement débarrassée de sa protection inférieure en aluminium.
Presser fortement la rustine sur la chambre pendant environ une minute, sans la faire glisser, pour que le caoutchouc dissout se fonde avec celui de la face inférieure de la rustine, reconstituant ainsi l'étanchéité de la chambre.
On peut mettre aussi une goutte de colle vulcanisante sur la rustine : ça renforce la soudure en cas de rustine pas très nette.
Le film plastique transparent peut être ensuite enlevé si la rustine est bien collée. Ce n'est pas une obligation et ne doit pas être tenté si la rustine vient avec.
Remontage
Avant de remonter la chambre, enlever obligatoirement l'objet pointu qui a causé la crevaison du pneu afin de ne pas repercer. Pour vérifier que l'objet responsable de la crevaison n'est plus enfiché dans le pneu, passer la main à l'intérieur sur toute la circonférence du pneu. Il est utile de localiser la crevaison par rapport à la valve de la chambre pour rechercher l'objet responsable sur le pneu.
Regonfler très légèrement la chambre. Elle acquiert ainsi une relative rigidité qui permet de la glisser plus facilement dans le pneu. Attention de ne pas la pincer entre le pneu et la jante : au besoin, on peut enduire la chambre à air de talc pour qu'elle glisse bien.
Réparer la chambre à air (suite):

## Slide 10
3. Avant de gonfler complètement :
  pousser la valve dans le pneu pour éviter de la pincer,
  monter le pneu à la main en terminant par l'endroit face à la valve (on a donc commencé à l'opposé), ceci afin que le pneu puisse aller au fond de la jante à l'opposé (important lorsque le pneu a du mal à rentrer). Si le pneu est trop difficile à monter à la main, utiliser les talons, mais jamais d'outils susceptibles d'abîmer la chambre.
4. Une fois le pneu en place :
  Terminer le gonflage
  remonter l'écrou de serrage de la valve s'il avait été retiré,
  revisser le capuchon de la valve.
La crevaison est réparée, bonne route !
Réparer la chambre à air(suite):
http://fr.wikibooks.org/wiki/Poser_une_rustine
http://www.youtube.com/watch?v=6uf4tHB06N4

## Slide 11
Merci de votre attention
Et bon vélo en toute
Sécurité!